П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХВОРОСТЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

от 29.04.2014г.                   ж.д.ст.Хворостянка                                             №23

О создании в целях пожаротушения условий

для забора в любое время года воды

из источников наружного водоснабжения, расположенных

на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет

В целях эффективности реализации Федерального закона Российской Федерации от 21декабря 1994 года № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет, администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет (приложение №1).

2.Утвердить межведомственную комиссию на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет (приложение №2)

3.Утвердить план мероприятий по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014 – 2016 годы (приложение №3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет                                                            А.М.Фирсов

Приложение№1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет

от 29.04.2014г. № 23

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Хворостянский сельсовет и обязательны для исполнения организациями

водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими населенные

пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного

водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и

организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-

питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами,

пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и

искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей

пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и

организационно-правовой формы.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам

противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз

в год);своевременной подготовкой источников противопожарного

водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний

периоды.

2.2.Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в

исправном состоянии, ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не

менее 10 м.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственнойпротивопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1

мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его

от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с

установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- заполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением главы администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет создается межведомственная комиссия.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

-  характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки

согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или

абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в

зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение№2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет

от 29.04.2014г. № 23

Межведомственная комиссия

на период проведения инвентаризации источников

противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет

Председатель комиссии – Глава администрации сельского поселения

Хворостянский сельсовет

Фирсов Андрей Михайлович

Заместитель председателя

комиссии                             -  Начальник  ОПСП №13 ст.Хворостянка

Коженков Виктор Викторович

Члены комиссии:

- Специалист администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет – Наставшева Елена Николаевна

- Директор МБОУ СОШ №1 ст.Хворостянка – Остряков Андрей Викторович

- Руководитель ИП «Долгова» - Долгов Валерий Михайлович (по согласованию)

- Руководитель ИП «Сорокин» - Сорокин Сергей Владимирович (по согласованию)

- Директор МАУК «Хворостянский ПЦК» - Романихина Надежда Васильевна (по согласованию)

- Инженер ООО «Добряня» п/у «Заря» - Марчуков Геннадий Иванович (по согласованию)

Приложение№3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения

Хворостянский сельсовет

от 29.04.2014г. № 23

План мероприятий

по улучшению состояния источников противопожарного

водоснабжения на территории сельского поселения

Хворостянский сельсовет на 2014 – 2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансовых средств | ФИО, должность ответственных лиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. |  |
| 1 | Общая инвентаризация источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет. |  | Глава администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Фирсов А.М. |
| 2 | Установка дополнительного противопожарного резервуара с водой | 80 000 руб. | Глава администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Фирсов А.М. |
|  |  | 2015г. |  |
| 3 | Установка дополнительных гидрантов | 20 000 руб. | Глава администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Фирсов А.М. |
|  |  | 2016г. |  |
| 4 | Отсыпка подъезда к водоему для забора воды | 40 000 руб. | Глава администрации сельского поселения Хворостянский сельсовет Фирсов А.М. |